神奈川県林地開発許可審査基準　技術資料

許可基準の補足説明

○安全率について

# 防災施設は、地形、地質等の立地条件を十分勘案して、土地利用の状況応じ防災能力が長期に亘り保証できるよう安全率を見込むものとする。安全率に特に定めのない場合は、「１．０より大きい」ものと判断して差し支えない。

# ○えん堤について

# 浸食土砂量の推定

| 地表の状態 | １ha当り流出土砂量(ｍ３/年) | 厚さ |
| --- | --- | --- |
| 裸地、荒廃地等 | 特に目立った表面浸食がない | ２００ | ２０mm |
|  | 脆弱な土壌で全面的に侵食のおそれが高い場合 | ６００ | ６０ |
|  | それ以外 | ４００ | ４０ |
| 皆伐地草地等 | １５ | １．５ |
| 択伐地 | ２ | ０．２ |
| 普通の林地 | １ | ０．１ |
| 道路等 | ５ | ０．５ |

(注) Ⅰ)工事によりかき起こした面積については裸地に準ずる。

Ⅱ)完全な排水施設を備えた芝生等は、林地に準ずる。

Ⅲ)その他は実態に応じて判断する。

Ⅳ)　生産土砂量は工事期間に応じて月割で算定する。

ただし、４カ月以下は一様に４カ月として計算する。

○水害の防止（洪水調節）について

ネック地点の選定

- 当該開発行為をする森林の下流において当該開発行為に伴いピーク流量が１％以上増加することにより当該下流においてピーク流量を安全に流下させることができない地点が生ずる場合には、当該地点での３０年確率で想定される雨量強度及び当該地点において安全に流下させることができるピーク流量に対応する雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下までに調節できるものであること。

- 当該地点の選定に当たっては当該地点の河川等の管理者の同意を得ているものでなければならない。

（基本的考え方）

①　当該開発行為をする森林の下流において、３０年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量を流下させることができない地点を選定する。

②　①の地点のうち、開発中及び開発後の３０年確率降雨により想定される無調節のピーク流量 （Ｑ'ｉ30）が開発前のピー ク流量（Ｑ0ｉ30）に対して１％以上増加する地点を選定する。

ただし、当該ピーク流量の増加率が１％未満であっても、当該河川等の管理者が安全に流下させることができないとの判断が示された場合はその地点も選定する。

③　②地点が生じない場合には、森林法第１０条の２第２項第１号の２による洪水調節池等の設置は不要である。

④　②で選定した各地点の、それぞれ開発前の３０年確率でのピーク流量（Ｑ0ｉ30）を超えることとならない洪水調節池等からの放流量（ｑｉ30）を算定する。

なお、当該洪水調節池等からの放流量（ｑｉ30）の算定には当該地域において適合度の高い算式を用いることとする（例えば次式を適用する。）。

ここに、Ａｉ　：選定した各地点の集水面積（ha)

Ｆ0ｉ ：選定した各地点の集水区域の開発前の流出係数

ａ　　：洪水調節池等の集水区域の面積（ha)

ｆ0　 ：洪水調節池等の集水区域の開発前の流出係数

⑤　④にて算出する各地点ごとの当該洪水調節池等からの放流量（ｑｉ30）が最小となる地点（ｊ）を「当該開発行為による影響を最も強く受ける地点」（以下「当該地点」という。）として選定する。

ただし、②で求めた各地点の中で、地点（ｊ）に比べ流下能力が著しく小さい地点（ｋ）が存在する場合（地点（ｊ）においてｎｊ年確率降雨により想定されるピーク流量を流下させることができ、地点（ｋ）においてｎｋ年確率降雨により想定されるピーク流量を流下させることができるときに、ｎｊ>>ｎｋである場合）又は当該河川等の管理者が必要であるとの判断が示された場合には、その地点（ｋ）も当該地点として選定することとする。

⑥　なお、当該地点の選定に当たっては、当該地点の河川等の管理者の同意を得ることとする。

⑦　なお、ピーク流量の算定は当該地域において適合度の高い算式（適当な算式が無い場合はラショナル式とする）を用いることとする。

⑧　⑤で選定した当該地点（ｊ）の当該洪水調節池等からの放流量（ｑｊ30）を３０年確率降雨に対する洪水調節池等からの許容放流量（ｑｐｃ30）として決定し、また、地点ｊにおける開発前のｎｊ（地点ｋを選定している場合にはｎｋ。以下同じ。）年確率降雨で想定されるピーク流量（Ｑ0ｊｎｊ）をもとに、当該洪水調節池等からの放流量（ｑｊｎｊ）を算定し、これをｎ（＝ｎｊ）年確率降雨に対する洪水調節池等からの許容放流量（ｑｐｃｎ）として決定する。

⑨　なお、ｎｊ年確率降雨における当該洪水調節池等からの放流量（ｑｊｎｊ）の算定は④同様当該地域において適合度の高い算式を用いることとする（例えば次式を適用する。）。

ここに、Ａｊ　：地点ｊの集水面積（ha)

Ｆ0ｊ ：地点ｊの集水区域の開発前の流出係数

ａ　　：洪水調節池等の集水区域の面積（ha)

ｆ0 　：洪水調節池等の集水区域の開発前の流出係数

⑩　洪水調節池等の容量を、洪水調節池等の集水区域における３０年及びｎ年のそれぞれの確率降雨により想定される開発中及び開発後のピーク流量（ｑ30及びｑｎ）を３０年及びｎ年のそれぞれの確率降雨に対する洪水調節池等からの許容放流量（ｑｐｃ30及びｑｐｃｎ）に調節できる容量に決定する。

○　増設又は期別計画に基づく開発行為

１　「当該開発行為による影響を最も強く受ける地点」（「開発行為の許可基準等の運用について」４林整治第1188号）の選定

「法第１０条の２第２項第１号の２の許可要件の適用の考え方」の「許可要件の基本的考え方」（以下「基本的考え方という。）の②を、「②　①の地点のうち、増設に伴う変更全体計画又は期別計画のもととなる全体計画について、計画全体の開発中及び開発後の３０年間確率降雨により想定される無調節のピーク流量 （Ｑ'ｉ３０）が計画全体の開発前のピーク流量（Ｑ０ｉ３０）に対して１％以上増加する地点を選定する。

ただし、当該ピーク流量の増加率が１％未満であっても、当該河川等の管理者が安全に流下させることができないとの判断が示された場合はその地点も選定する。」と読み替える。

即ち、当該申請のみでなく、全体計画について開発前のピーク流量と開発中又は開発後のピーク流量を計算して判断することとなる。

２　洪水調節池等の設置位置

当該申請に係る森林からの流量を調節できる位置に設置する。即ち、既に許可がなされた部分及び将来計画のある森林からのピーク流量については調節する必要はない。（ただし、将来計画実施後に予想されるピーク流量の増加に対応する洪水調節池等をあらかじめ設置することを妨げるものではない。）

○　開発行為をする森林の一部が他流域にまたがる場合

１　分水嶺をまたぐ場合

それぞれの開発行為として対応する。

２　一方の流域にかかる開発行為をする森林の面積が極めて小さく、かつ土砂の流出等の災害を発生させるおそれがないため、当該流域に洪水調節池等の設置しない場合

洪水調節池等を設置する流域からの許容放流量（「基本的考え方」の⑧のｑｐｃ３０及びｑｐｃｎ）の値から、洪水調節池等の設置しない流域において開発行為に伴い増加するピーク流量を、差し引いた値に相当するものを許容放流量として洪水調節池等の容量を決定する。

（例）　ｑｐｃ３０の決定方法

①　ｙ地点での合流後の許容放流量（ｑｙｐｃ30）を求める。

例えば、

ここに、Ｑ０ｘ３０　：ｘ地点の開発前の３０年確率でのピーク流量

Ａｘ　：ｘ地点の集水区域の面積

Ｆ0ｘ ：ｘ地点の集水区域の開発前の流出係数

α　　：流域Ａの面積

β　　：流域Ｂの面積

ｆ0ab ：流域ＡとＢの開発前の平均的な流出係数

②　流域Ｂからの、開発中及び開発後のピーク流量(ｑｂ'30）を求める。

③　流域Ａからの、許容放流量（ｑａｐｃ30）を次式により求める。

ｑａｐｃ30＝ｑｙｐｃ30－ｑｂ'30

④　流域Ａからの、許容放流量（ｑａｐｃ30）を超えることとならないよう、洪水調節池等からの放流量（ｑｐｃ30）を算定する。

例えば、

ここに、ｄ　　：洪水調節池等の集水区域の面積

ｆ0ｄ ：洪水調節池等の集水区域の開発前の流出係数

ｆ0ａ ：流域Ａの開発前の流出係数