## Slide 1
大気汚染防止法及び生活環境保全条例における石綿飛散防止対策について
神奈川県環境農政局環境部大気水質課 令和３年10月
Notes: ※ この欄では、スライドの補足説明等を記載していますので、併せてご確認ください。
〇 神奈川県では、これまで、建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止対策については、大気汚染防止法の規制と併せて、行政指導基準として平成18年4月に定めた「アスベスト除去工事に関する指導指針」により、石綿の飛散防止対策を実施してきました。
〇 この度、令和２年６月５日に大気汚染防止法が改正されたことを踏まえ、令和３年３月30日に神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正し、令和３年10月１日から施行し、石綿の飛散防止対策を強化することとしました。
〇 令和３年10月１日から施行する条例の内容を中心に、改正概要を説明します。

## Slide 2
本日の説明内容
石綿（アスベスト）とは
大気汚染防止法の改正について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正について
Notes: ① 石綿（アスベスト）とは
② 大気汚染防止法の改正について
③ 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正について
の順に説明します。

## Slide 3
本日の説明内容
石綿（アスベスト）とは
大気汚染防止法の改正について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正について
Notes: まずは「石綿（アスベスト）とは」についてです。

## Slide 4
石綿（アスベスト）とは
出典：THE ASBESTOS／せきめん読本（1996年日本石綿協会）
クロシドライト（青石綿）
アモサイト（茶石綿）
クリソタイル（白石綿）
・ 石綿は天然に生成した極めて細い鉱物繊維（髪の毛の1/5,000程度）で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く丈夫で変化しにくいという特性を持ち、しかも安価であるため、『奇跡の鉱物』や『魔法の鉱物』と呼ばれていた。
・ 石綿の用途はおよそ3,000種、うち約９割は建材（吹付け材、保温・断熱材、スレート材など）として昭和30年頃から使用が一般化し、工場・ビル等から一般住宅まで、様々な建築物等に広く使用されてきた。 他に摩擦材（自動車のブレーキ部品など）、シール断熱材などの用途がある。
・ 石綿を吸入することによって生じる疾患としては、中皮腫、肺がん等が知られている。厚生労働省の人口動態統計によると、中皮腫による死亡者は、平成７年の500人から令和２年には1,605人となっており、約20年間で約３倍に増加している。
※この他にトレモライト、アクチノライト、アンソフィライトがある。
Notes: スライドのとおりです。

## Slide 5
石綿（アスベスト）とは
レベルの分類 | レベル１ | レベル２ | レベル３
建材の種類 | 吹付け石綿 | 石綿含有断熱材 石綿含有保温材 石綿含有耐火被覆材 | その他の石綿含有建材 （成形板等）
発じん性 | 著しく高い | 高い | 比較的低い
使用箇所 の例 | ①耐火建築物、準耐火建築物のはり、柱等の耐火被覆用の吹付け材 ②ビルの機械室、ボイラ室等の天井壁等の吸音、結露防止用の吹付け材 付着した綿状の物質が吹付け石綿 | ①ボイラ本体、配管等の保温材として張付け ②建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として張付け ③屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材 配管の湾曲部に取り付けてあるものが 石綿含有保温材 | ①建築物の天井、壁等に石綿含有成形板、床にビニル床タイル等を張り付け ②屋根材として石綿スレート 屋根材が石綿含有スレート板
レベル３建材とは
Notes: 〇 レベル１、２，３の建材の説明は、スライドのとおりです。
〇 なお、令和２年６月の大気汚染防止法の改正により、いわゆるレベル３建材が規制の対象となりました。
〇 一方、後ほど説明します神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正では、レベル３建材を規制対象としておらず、レベル１、２の建材のみを規制対象にしております。

## Slide 6
本日の説明内容
石綿（アスベスト）とは
大気汚染防止法の改正について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正について
Notes: 次は「大気汚染防止法の改正について」です。

## Slide 7
すべての建材への規制拡大及び作業基準の適用
事前調査方法の法定化
資格者による事前調査の実施
事前調査結果の記録の保存
都道府県への報告の義務付け
取り残し等の確認及び記録の保存の義務化
直接罰の創設等
・平成８年 吹付け石綿が使用された建築物の一定規模以上の解体等工事に係る届出、作業基準の遵守等を義務付け
・平成18年 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材の規制対象への追加、規制対象の解体等工事の規模要件を撤廃、
特定建築材料が使用されている工作物の解体工事についても届出、作業基準の遵守等を義務付け
・平成25年 特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を受注者から発注者に変更、
解体工事前の調査の実施・調査結果の説明、報告及び検査の対象拡大等、規制を強化
大気汚染防止法の改正
・ 高度成長期を最需要期として、過去50年に輸入・生産された石綿は約1,000万tと推定されており、石綿の使用は、平成18年以降全面的に使用禁止。
・ 近年では、規制対象外であったレベル３建材の不適切な除去等の問題や、令和10年頃をピークに建築物の解体工事は年々増加していく見込みであることから、令和２年に大気汚染防止法が改正された。
＜改正の概要＞
（参考）
・ 改正大気汚染防止法では、レベル３建材も規制対象となった（行政への事前届出は不要であるが、作業基準の遵守が必要）。
Notes: 〇 規制の対象となっていないレベル３建材の不適切な除去により、石綿が飛散する事例があったことから、すべての石綿含有建材へ規制が拡大され、作業基準が適用されるようになりました。
〇 また、不適切な事前調査により石綿含有建材の見落としの事例があったことから、
① 事前調査方法の法定化
② 資格者による事前調査の実施
③ 事前調査結果の記録の保存
④ 一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県への報告
が規定されました。
〇 さらに、不適切な作業による石綿含建材の取り残し事例があったことから、取り残し等の確認及び記録の保存の義務付けが規定されました。
〇 そして、短期間の工事の場合、命令を行う前に工事が終わってしまうという問題があったことから、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合等の直接罰の創設がなされました。

## Slide 8
本日の説明内容
石綿（アスベスト）とは
大気汚染防止法の改正について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正について
Notes: 次は「神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正について」です。

## Slide 9
条例改正の趣旨
これまでの対策※１
行政指導基準を定め、除去工事業者への行政指導で対応
⇒ このうち、改正大気汚染防止法に追加されなかったものを条例化
今後の対策 大気汚染防止法に加えて、
① 神奈川県生活環境の保全等に関する条例
施行期日：令和３年10月１日
適用区域：横浜市、川崎市及び横須賀市を除く、市町村の区域に適用
② 石綿排出等工事に関する指導指針※２ 等
※２ 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市を除く市町村の区域に適用
条例の位置づけ：大防法を補完するもの
① 大気汚染防止法（昭和43年６月～）
② アスベスト除去工事に関する指導指針※２（平成18年4月～） 等
※１
Notes: 〇 これまで、建築物の解体等に伴う石綿の飛散防止対策については、大気汚染防止法の規制と併せて、行政指導基準として平成18 年４月に定めた「アスベスト除去工事に関する指導指針」により、石綿の飛散防止対策を実施してきました。
〇 令和10 年をピークに吹付け石綿等の除去等工事が増加することが予想されていること等を受けて令和２年６月に法の一部が改正され公布されたことを踏まえ、石綿の飛散防止対策の推進のため法を補完する規定を設け、法と連携した効果的な取組の促進を図ること等を目的に、令和３年３月30 日に神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例を公布し、令和３年10 月１日から施行することとしました。

## Slide 10
工事の流れ
大気汚染防止法の改正
（Ｒ３.４～順次施行）
条例の改正
（Ｒ３.10～施行）
法との補完関係
石綿漏えい監視の確認頻度の増加
負圧隔離養生等をせずに除去等作業を行った場合、直接罰が適用
管理体制の整備義務
周辺住民等への周知義務
管理体制、周知計画等を知事へ届出する義務
管理体制、周知計画等を発注者へ報告する義務
除去時の大気中の石綿濃度等の測定義務
非常時の知事への通報及び措置の実施義務
作業完了後の知事への報告義務
建築物使用中
工事発注
所有者等は通常時から石綿が使用されているか把握に努める
調査方法の法定化
建築物石綿含有建材調査者等による調査の実施義務（Ｒ５.10～）
知事へ調査結果の報告義務（Ｒ４.４～）
調査に関する記録の作成・保存義務
事前調査
発注者へ調査結果の説明
事前調査結果の掲示
レベル３建材等の作業基準の規定
石綿作業主任者等による石綿取り残しの 確認義務
発注者へ作業結果の報告義務
作業記録の保存義務
作業計画の作成義務
レベル３建材等の作業の掲示
石綿有
石綿無
作業前の措置
作業の掲示
知事へ作業の届出
作業中の措置
作業基準の遵守
作業後の措置
薬液の散布等
工事終了時まで飛散防止措置の実施
追加
追加
追加
追加
追加
追加
追加
追加
追加
レベル１，２建材のみ
Notes: 〇 こちらは、条例と法との補完関係を、工事の流れに沿って示したものです。
〇 大気汚染防止法の改正事項を左に記載し、条例の改正事項を右に記載しています。

## Slide 11
改正後の規制概要
＜用語の定義＞
定義 |  |  | 対象建材 | 
 |  |  | レベル２ レベル１ | 石綿含有 仕上塗材 レベル３
石綿を含有する建築材料 | 法 | 特定建築材料 （施行令第３条の３関係） | 〇 | 〇
 | 条例 | 吹付け石綿等 （第２条第16 号関係） | 〇 | —
石綿を含有する建築材料が使用されている建築物等を 解体、改造・補修する作業 | 法 | 特定粉じん排出等作業 （第２条第11項関係） | 〇 | 〇
 | 条例 | 石綿排出等作業 （第２条第17 号関係) | 〇 | ー
上記作業を伴う建設工事 | 法 | 特定工事 （第２条第12項関係） | 〇 | 〇
 |  | 届出対象特定工事 （第18条の17第１項関係） | 〇 | ー
 | 条例 | 石綿排出等工事 （第２条第18 号関係） | 〇 | ー
Notes: 用語の定義はスライドのとおりで、条例ではレベル１，２の建材のみが規制対象です。

## Slide 12
改正後の規制概要
 | 条例 | 施行規則
管理体制の整備 （P12） | 石綿排出等工事の施工者に対し、工事に係る石綿排出等作業に関する管理体制の整備を義務付け（第 52 条） | 管理体制として、石綿排出等作業を実施する下請業者を含めることや、管理体制図を作成すること等を規定（第44条）
住民等への周知 （P13-14） | 石綿排出等工事の施工者に対し、周辺住民等への周知を義務付け（第 52 条の２） | ・周知の方法（説明会の開催等）を規定 ・周知の事項（石綿排出等工事の予定期間、石綿の飛散防止措置の概要等）を規定（第44条の２）
大気中の石綿濃度等の測定 （P16-18） | 負圧隔離養生を実施しなければならない石綿排出等工事の施工者に対し、工事場所周辺における大気中の石綿濃度等の測定、その結果の記録、保存を義務付け（第 52 条の３） | ・測定の時期及び頻度を規定 ・測定結果を３年間保存することを規定（第44条の３）
石綿排出等工事に 係る届出 （P21） | 石綿排出等工事の発注者に対し、作業の管理体制等の届出を義務付け（第 52 条の５） | 第19号様式により、事前調査結果、管理体制図等を届出することを規定（第44条の４）
石綿排出等作業の 完了の報告 （P22） | 石綿排出等工事の発注者に対し、作業完了後の報告を義務付け（第 52 条の６） | 第20号様式により、石綿濃度測定結果等を報告することを規定（第44条の５）
非常時の措置 （P19-20） | 石綿排出等工事において石綿の飛散若しくはそのおそれが生じたときの措置として、通報、応急措置、措置命令に関する規定を創設（第 52 条の７） | 第21号様式により、事故原因、事故発生日時等を報告することを規定（第44条の６）
建築物の適正管理等 （P23） | 建築物等の所有者等に対し、当該建築物等に吹付け石綿等が使用されているかどうかの把握等に努めることを規定（第52条の８） | ―
＜条例規制一覧＞
Notes: 今回の条例改正で規定した事項はスライドのとおりで、これらの項目の詳細については以降のスライドで説明いたします。

## Slide 13
１ 管理体制の整備
石綿排出等工事の元請業者又は自主施工者は、規則で定めるところにより、当該石綿排出等工事に係る石綿排出等作業に関する管理体制を整備しなければならない。（条例第52条）
① 整備する者
元請業者（自主施工者）
② 管理体制の内容
【構成者】
発注者
元請業者（自主施工者）
石綿作業主任者
石綿除去等を実施する専門業者
大気中の石綿濃度等を測定する分析業者
【分担（施工体制）】
石綿排出等作業に係る管理
住民等への周知
大気中の石綿濃度等の測定
非常時の通報及び措置に関する分担
【連絡（連絡体制）】
非常時の連絡に必要な事項
役割分担・連絡体制の明確化
Notes: 〇 まずは管理体制の整備です。
〇 緑枠の中の記載は、条例の条文の抜粋でして、これ以降のスライドも同様です。
〇 役割分担・連絡体制を明確化する規定であり、詳細はスライドのとおりです。

## Slide 14
２ 住民等への周知
石綿排出等工事の元請業者又は自主施工者は、当該石綿排出等工事に係る石綿排出等作業を開始する前に、規則で定めるところにより、当該石綿排出等工事の場所の周辺の地域の住民等に対し、規則で定める事項を周知しなければならない。（第52条の２）
① 周知の実施者
元請業者（自主施工者）
② 周知の実施期限
作業開始の概ね一週間前まで
③ 周知対象
当該工事場所の周辺の地域の住民等
④周知方法
複数の方法による周知（掲示板の設置を除く）
掲示板の設置以外の次の方法（複数選択可）
□ 説明会
□ 戸別の訪問
□ 印刷物の配布
□ その他（回覧板の利用等）
Notes: 〇 次は住民等への周知です。
〇 大気汚染防止法で設置が義務付けられている掲示板を見た方だけでなく、工事の影響を直接的に受ける可能性のある範囲の住民に対してお知らせする、という趣旨で住民等への周知を規定しました。
〇 詳細はスライドのとおりです。

## Slide 15
２ 住民等への周知
周知対象の考え方の例
人 | 工事場所の周辺地域において、工事の影響を直接的に受ける可能性のある範囲の住民 範囲内にある公益的施設の管理者及びその他事業者（必要に応じて）
範囲 | 工事が行われる敷地に隣接する敷地まで 自治会を単位とした範囲（必要に応じて）
例（イメージ）
注）個別案件に応じて設定
Notes: 〇 周知の対象については、工事の規模や周辺環境によって異なるので一概には申し上げられませんが、例のように、工事の影響を直接的に受ける可能性のある範囲の住民として、工事が行われる敷地に隣接する敷地までとすることも考えられます。
〇 一方、騒音・振動などの関係で、別途お知らせする工事のお知らせの周知と併せて実施いただくことも考えられますので、自治会単位ということも考えられます。

## Slide 16
３ 大気中の石綿濃度の漏えい監視
石綿排出等工事（規則で定める工事※に限る。）の元請業者又は自主施工者は、規則で定めるところにより、吹付け石綿等の除去を行う場所の周辺における大気中の石綿の濃度等を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければならない。（第52条の３）
※負圧隔離養生を実施しなければならない石綿排出等工事
除去時における石綿濃度の測定義務
神奈川県告示第472号
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則第44条の３第２項及び別表第17に規定する知事が定める測定の方法」
告示により測定方法を規定
15
Notes: 〇 次は大気中の石綿濃度の漏えい監視です。
〇 環境省の中央環境審議会「今後の石綿飛散防止の在り方（答申）」のパブリックコメントで、意見が349件と多かったにも関わらず、法改正に反映されなかった「大気中の石綿濃度等の測定義務」を条例改正では規定しました。
〇 これは、法改正で、大気中の石綿濃度等の測定義務の導入が見送られた理由のひとつとして、民間検査機関の測定体制が言及されておりますが、神奈川県内の測定体制は他県と比較して充実していること等を踏まえ、有効な漏えい監視手段である大気中の石綿濃度等の測定義務を規定したものです。
〇 工事の対象は、多量の石綿を飛散されるおそれが特に大きい、大気汚染防止法上、負圧隔離養生を実施しなければならない工事であり、詳細の測定方法は県の告示で定めています。

## Slide 17
① 測定義務
元請業者（自主施工者）
② 測定時期と頻度
作業場を複数区画する場合は、区画ごとに実施
３ 大気中の石綿濃度の漏えい監視
（１）石綿濃度測定計画
時期 | 頻度
石綿排出等作業の開始前 | １回
除去作業中 | ・初めて吹付け石綿等の除去を行う日における当該除去の開始後速やかな時期 ・吹付け石綿等の除去を行う期間において、７日を超えない期間につき１回以上
負圧隔離養生の解除前 | １回
石綿排出等作業の完了時 | １回
16
Notes: 〇 まずは、石綿濃度測定計画についてですが、後ほど説明します石綿排出等作業の開始前の事前届出の際にご提出いただくものです。
〇 ①測定義務者、②測定時期及び頻度はスライドのとおりです。

## Slide 18
３ 大気中の石綿濃度の漏えい監視
④ 採取と測定
規定事項 | 内容
採取時間 | ２時間以上 休憩を行う場合等のため捕集作業を中断する場合でも、捕集時間の合計が２時間以上となればよい
測定手順 | 総繊維数濃度が1本/ℓを超えた場合、電子顕微鏡法により石綿濃度を算出 検出下限値：0.11本/ℓ
（１）石綿濃度測定計画
③ 測定地点
時期 | 地点 |  |  | 
 | 吹付け石綿等の除去を行う場所(作業場)の周辺４地点 | 集じん・排気装置の排気口付近 | 前室の出入口付近 | 作業場(負圧隔離養生内)
石綿排出等作業の開始前 | 〇 | ― | ― | ―
除去作業中 | 〇 | 〇 | 〇 | ―
負圧隔離養生の解除前 | ― | ― | ― | 〇
石綿排出等作業の完了時 | 〇 | ― | ― | ―
17
Notes: 〇 ③測定地点、④採取及び測定は、スライドのとおりです。
〇 なお、検出下限値0.11本/ℓについては、位相差顕微鏡法の総繊維数濃度の下限値であり、電子顕微鏡法の石綿濃度の下限値は0.5本/ℓと別途定めています。
〇 この0.11本/ℓの考え方は、今回の条例改正で漏えい監視の管理のための基準を石綿繊維数濃度１本/ℓと規定したことから、基準値の10分の１程度としたうえで、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル（令和３年３月）厚生労働省・環境省」の敷地境界（施工区画境界）等における大気濃度測定方法の例に検出下限値0.11本/ℓが示されていることから、これに合わせたものです。

## Slide 19
３ 大気中の石綿濃度の漏えい監視
※排出源が敷地境界付近の場合
「石綿の濃度が最も高くなると予想される地点(A)、当該地点から作業場の中心点を通ってその先へ伸ばした直線上の地点(B)」及び「これらの２地点を結んだ直線と当該中心点で垂直に交差する直線上にある当該中心点を間に挟んだ２地点(C, D)」
排出源までの距離が等しい
作業場との間に障害物が少ない
(A)
(B)
(C)
(D)
（１）石綿濃度測定計画
＜除去作業中の測定地点の例＞
例１
例２
注）個別の状況に応じて設定
18
Notes: 〇 測定地点の例としてはスライドのとおりです。
〇 石綿の濃度が最も高くなると予想される地点としては基本的には風下側と考えていただき、原則は例１のように実施することとしますが、個別の状況に応じ例２のように実施してください。

## Slide 20
３ 大気中の石綿濃度の漏えい監視
石綿排出等工事の元請業者又は自主施工者は、吹付け石綿等の除去を行う場所の周辺における大気中の石綿の濃度が第113条の３の基準値※を超えたとき、又は石綿排出等作業により、石綿が当該石綿排出等作業を行う場所以外の場所に多量に飛散するおそれが生じたときは、直ちに、その旨を知事に通報するとともに、石綿の飛散を防止するための応急の措置をとらなければならない。（第52条の７）
措置 |  | 報告 | 
通報及び応急の措置をとる者 | 元請業者（自主施工者） | 報告する者 | 元請業者（自主施工者）
応急の措置 | 応急措置 原因究明 再発防止措置 等 | 報告内容 | 【規則第21号様式】 事故原因 措置内容 等
通報内容 | 「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「どのように」「なぜ」 |  | 
（２）非常時の措置
非常時における知事への通報及び措置の実施義務
（※ 石綿繊維数濃度 １本/ℓ）
総繊維数濃度が１本/ℓ超えた場合、非常時の連絡体制に基づき直ちに通報し、応急の措置を行ってください。
Notes: 〇 次は非常時の措置についてです。
〇 非常時における知事への通報及び措置の実施義務を規定しており、非常時とは、石綿排出等作業により石綿が周辺に漏えいした又は漏えいしているおそれが生じたときであり、具体的に、吹付け石綿等の除去を行う場所の周辺における大気中の石綿の濃度が漏えい監視の管理値である１本/ℓを超えたとき、又は石綿排出等作業により、石綿が当該石綿排出等作業を行う場所以外の場所に多量に飛散するおそれが生じたときと規定しました。
〇「石綿が当該石綿排出等作業を行う場所以外の場所に多量に飛散するおそれが生じたとき」とは、不可抗力によると故意又は過失によるとを問わず、通常の石綿排出等作業においては想定しえないような経緯によってシートが大きく破断し作業場の負圧隔離が解除されてしまう状況や集じん・排気装置の明らかな不具合が確認され集じん・排気装置出口の粉じん濃度が著しく上昇した状況などです。
〇 なお、条例の規定上は、石綿繊維数濃度１本/ℓを超えた場合の通報等を定めていますが、すぐに結果が判明する総繊維数濃度が１本/ℓを超えた場合でも、石綿が飛散している可能性があるため、行政指導として通報等いただくこととしております。

## Slide 21
３ 大気中の石綿濃度の漏えい監視
【概要】
除去工事開始後に、石綿繊維数濃度が最大 11 本/ℓ（県環境科学センターによる測定）
【環境測定】
測定地点 | 結果 | 備考
①（周辺） | ３本/ℓ | 石綿繊維数濃度
②（周辺） | 0.11本/ℓ未満 | 総繊維数濃度
③（周辺） | 0.34本/ℓ | 総繊維数濃度
④（周辺） | 11本/ℓ | 石綿繊維数濃度
⑤（集じん・排気装置出口） | 0.11本/ℓ未満 | 総繊維数濃度
【元請業者による応急の措置】
〇 工事の停止
〇 第三者（石綿取扱い作業従事者特別教育講師）による養生確認等の点検
〇 周辺住民への説明
〇 必要台数より多い集じん・排気装置の設置
〇 使用薬剤（飛散抑制剤等）を通常の２倍使用
〇 デジタル粉じん計による常時測定の実施
（２）非常時の措置
＜応急措置の事例＞
注）個別の状況に応じて設定
Notes: 次に応急措置の事例についてですが、大規模な工事の場合等、県が抽出して測定を実施するケースもあるところ、スライドの例は県の測定で石綿の飛散が確認された事例です。

## Slide 22
４ 手続き
石綿排出等工事の発注者又は自主施工者は、当該石綿排出等工事に係る石綿排出等作業の開始の日の14日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。（第52条の５）
① 届出者
発注者（自主施工者）
② 届出の提出期限
作業開始の日の14日前までに問合せ先の窓口へ提出。
③ 届出に必要な書類
（「アスベスト除去等工事の手続きについて」 Ｐ２参照）
（１）石綿排出等作業に係る届出
日にち | ６ | ７ | ８ | ９ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
法・条例の届出 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
養生等の作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 
14日
この日以降、作業開始
例
法に基づく届出と併せて実施
Notes: 〇 次は手続きについてです。
〇 事前の手続きと完了の手続きを規定したところ、まずは事前の手続きについて説明します。
〇 これは、大気汚染防止法第18条の17の規定に基づく届出と併せてご提出いただくもので、必要な書類は「アスベスト除去等工事の手続きについて」のP2をご参照ください。

## Slide 23
４ 手続き
前条の規定による届出をした者は、当該届出に係る石綿排出等作業が完了したときは、
その日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより知事に報告しなければならない。
（第52条の６）
① 届出者
発注者（自主施工者）
② 報告書の提出期限
作業完了の日から起算して30日以内に「問合せ先」の窓口へ提出。
③ 報告に必要な書類
（ 「アスベスト除去等工事の手続きについて」 Ｐ５参照）
（２）石綿排出等作業の完了の報告
Notes: 〇 次は完了の手続きについてです。
〇 必要な書類は「アスベスト除去等工事の手続きについて」のP5をご参照ください。

## Slide 24
５ 石綿含有建材を使用する建築物の適正管理等
建築物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物等に吹付け石綿等が使用されているかどうかを把握するとともに、石綿の大気中への排出又は飛散を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。（第52条の８）
知事は、規則で定める物質により規則で定める基準値を超えるおそれがあり、かつ、環境汚染を確認した場合は、速やかに環境汚染の原因の調査を行うとともに、当該環境汚染に係る土地の所有者又は管理者その他環境汚染の原因者に対し、当該環境汚染の拡大、増大又は継続の防止のために必要な指導をするものとする。（第113条の３）
(1) 石綿を含有する建築材料を使用する建築物の適正管理
災害で倒壊した建築物等からの石綿の飛散を防止するため、建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、その建築物等の吹付け石綿等の使用状況を把握する努めることを規定。
(2) 環境汚染を確認した場合の知事の措置等
適正な管理が行われていない建築物等から石綿の飛散による環境汚染を確認した場合に、知事は、原因の調査等の措置を講ずることができることを規定。
環境汚染の原因物質に石綿を追加し、漏えい監視の管理としての基準を石綿繊維数濃度１本/ℓと規定。
災害等への備え
Notes: 〇 次に石綿含有建材を使用する建築物の適正管理等についてです。
〇 東日本大震災のような大規模災害時等に吹付け石綿等が使用されている建築物等からの石綿の飛散・暴露防止を図るため、建築物の所有者等に対し、当該建築物等に吹付け石綿等が使用されているかを把握するよう努めなければならないことを規定しました。
〇 また、適正な管理が行われていない建築物等から石綿の飛散による環境汚染を確認した場合に、知事が原因の調査等をできる規定を設けました。

## Slide 25
罰則等
知事は、（中略）第51条から第52条の６まで、（中略）に違反している者又はそのおそれがある者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。（第110条の２）
次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
⑴・⑵ （略）⑶ （中略）第52条の７第３項、（中略）の規定による命令に違反した者（第121条）
第 52 条から第 52 条の６の規定に違反している者又はそのおそれがある者に対し、知事は、必要な措置を講ずべきことを勧告できる。
当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、知事がその旨を公表できる。
第 52 条の７第３項の規定による命令に違反した者に対しては、吹付け石綿等が人の健康に被害を及ぼす物質であることを踏まえ、不適正事例を担保するものとして、６か月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処することを規定。
知事による勧告・公表、罰金に関する規定
Notes: 〇 最後は罰則関係です。
〇 条例の石綿の関する規定のうち、届出の未実施、測定の未実施等は勧告・公表対象です。
〇 一方、非常時の場合で、石綿が飛散しているにも関わらず応急の措置を取っていない場合などの時は、知事が措置を命ずることができる旨を規定し、当該命令違反の場合は、罰則を規定しました。

## Slide 26
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について（ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/kaiseitaibouhou.html ）
神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部改正について （令和3年改正（石綿関係）について）
（ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/2021kaisei.html ）※
アスベスト除去等工事の手続きについて （大気汚染防止法・神奈川県生活環境の保全等に関する条例）
（ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/asubesuto_tetuduki.html ）
参考 県ホームページ
Notes: これまで説明しました内容の関係資料については、こちらのホームページからダウンロードできます。

## Slide 27
大気汚染防止法及び生活環境保全条例に関する問合せ先
名称 |  | 所管地域
神奈川県環境農政局環境部 大気水質課 大気環境グループ |  | ー
 | 横須賀三浦地域県政総合センター 環境課 | 鎌倉市、逗子市、 三浦市、葉山町
 | 県央地域県政総合センター 環境保全課 | 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
 | 湘南地域県政総合センター 環境保全課 | 茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
 | 県西地域県政総合センター 環境保全課 | 小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
※ 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市にあっては市の窓口
また、関係機関の問合せ先等の詳細は、「アスベスト除去等工事の手続きについて」 Ｐ28参照
Notes: 関係機関の問合せ先等の詳細は、「アスベスト除去等工事の手続きについて」 のＰ28をご参照ください。

## Slide 28
ありがとうございました